排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91220101066444229X001R

单位名称：长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂

报告时段：2020年

法定代表人（实际负责人）：吕宝山

技术负责人：贾国元

固定电话：80524596

移动电话：18143027353

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年02月03日

承诺书

长春市环境保护局：

长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 |  |
| 注册地址 | 否 |  |
| 邮政编码 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 否 |  |
| 行业类别 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 否 |  |
| 组织机构代码 | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 否 |  |
| 技术负责人 | 否 |  |
| 联系电话 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 |  |
| 主要污染物类别 | 否 |  |
| 主要污染物种类 | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 设计生产能力 | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 |  |  |
| 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总氮（以N计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总磷（以P计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 水温 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| pH值 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 流量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

2020年无超标排放

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 硫化氢 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度 | 手工 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 硫化氢 | 0.06 |  |  |  |  |
| 氨（氨气） | 1.5 |  |  |  |  |
| 臭气浓度 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 1 |  |  |  |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 磷酸盐 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮（以N计） | 自动 | 15 |  | 6.02 | 14.67 | 11.348 |  |  |  |
| 总铅 | 手工 | 0.1 |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 小于0.01mg/L |
| 五日生化需氧量 | 手工 | 10 |  | 2.47 | 9.5 | 5.722 |  |  |  |
| 总砷 | 手工 | 0.1 |  | 3.0E-4 | 3.0E-4 | 3.0E-4 |  |  | 小于0.0003mg/L |
| 六价铬 | 手工 | 0.05 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 小于0.004mg/L |
| 总汞 | 手工 | 0.001 |  | 4.0E-5 | 4.0E-5 | 4.0E-5 |  |  | 小于0.00004mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 手工 | 0.5 |  | 0.05 | 0.295 | 0.133 |  |  |  |
| 色度 | 手工 | 30 |  | 4.0 | 25.0 | 15.58 |  |  |  |
| 水温 | 自动 | / |  | 9.4 | 25.7 | 15.14 |  |  |  |
| pH值 | 自动 | 6-9 |  | 7.15 | 7.48 | 7.32 |  |  |  |
| 石油类 | 手工 | 1 |  | 0.06 | 0.15 | 0.078 |  |  |  |
| 粪大肠菌群 | 手工 | 1000 |  | 43.0 | 610.0 | 206.24 |  |  |  |
| 挥发酚 | 手工 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 自动 | 50 |  | 8.0 | 40.0 | 22.26 |  |  |  |
| 总镉 | 手工 | 0.01 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 小于0.001mg/L |
| 氨氮（NH3-N） | 自动 | 5 |  | 0.12 | 2.58 | 0.7 |  |  |  |
| 总铬 | 手工 | 0.1 |  | 0.004 | 0.008 | 0.0048 |  |  |  |
| 动植物油 | 手工 | 1 |  | 0.06 | 0.3 | 0.26 |  |  |  |
| 总磷（以P计） | 自动 | 0.5 |  | 0.074 | 0.47 | 0.257 |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 10 |  | 3.0 | 10.0 | 7.06 |  |  |  |
| 流量 | 自动 | / |  | 121264.0 | 224880.0 | 157896.59 |  |  |  |
| 烷基汞 | 手工 | / |  | 1.0E-5 | 1.0E-5 | 1.0E-5 |  |  | 小于0.00001mg/L |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

无超标排放

## 五、台账管理信息

### (一)台账管理情况表

表5-1 信息公开情况报表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水信息、污水处理设施日常运行信息、废气治理设施日常运行信息、污泥处理设施日常运行信息、污染治理设施维修维护记录； | 是 |  |
| 2 | 1.生产设施基本信息：设施名称、编码、主要技术参数及设计值 2.污染防治设施基本信息：设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值、防渗漏设施的落实情况及问题整改情况等。 | 是 |  |
| 3 | 1.正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料、燃料； 2.非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 4 | 监测期间监测数据记录、自动监测运维记录信息 | 是 |  |

### (二)小结

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 其他合计 | 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 甲烷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 | NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW001 | 总排水口 | 磷酸盐 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 704.3344 | 148.532 | 143.3312 | 151.55 | 138.4 | 581.8132 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0.1187 | 0.126 | 0.139 | 0.1289 | 0.5126 |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 63.5626 | 77.426 | 89.33 | 64.39 | 294.7086 |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0.00354 | 0.0036 | 0.0185 | 0.002569 | 0.028209 |  |
| 六价铬 | - | - | - | - | / | 0.0469 | 0.0498 | 0.055 | 0.05 | 0.2017 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0.000469 | 0.000328 | 0.00055 | 0.0005 | 0.001847 |  |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 2.1785 | 0.638 | 0.735 | 1.734 | 5.2855 |  |
| 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 1.288 | 0.752 | 0.8354 | 0.7699 | 3.6453 |  |
| 粪大肠菌群 | - | - | - | - | / | 188.52 | 0 | 0 | 0 | 188.52 |  |
| 挥发酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 2347.781 | 289.25 | 339.01 | 315.09 | 196.36 | 1139.71 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0.0117 | 0.00876 | 0.0139 | 0.01289 | 0.04725 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 234.7781 | 17.179 | 4.7257 | 5.31 | 7.9687 | 35.1834 |  |
| 总铬 | - | - | - | - | / | 0.0469 | 0.0542 | 0.0814 | 0.0503 | 0.2328 |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 1.379 | 0.751 | 0.835 | 0.764 | 3.729 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 23.4778 | 2.502 | 3.031 | 3.878 | 3.97 | 13.381 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 80.44 | 89.94 | 105.05 | 90.009 | 365.439 |  |
| 流量 | - | - | - | - | / | 11880144 | 12617660 | 14093190 | 12955100 | 51546094 |  |
| 烷基汞 | - | - | - | - | / | 0.00012 | 0.000115 | 0.000139 | 0.000129 | 0.000503 |  |
| 全厂直接排放合计 | 磷酸盐 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 234.7781 | 17.179 | 4.7257 | 5.31 | 7.9687 | 35.1834 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0.1187 | 0.126 | 0.139 | 0.1289 | 0.5126 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 63.5626 | 77.426 | 89.33 | 64.39 | 294.7086 |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0.00354 | 0.0036 | 0.0185 | 0.002569 | 0.028209 |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 1.379 | 0.751 | 0.835 | 0.764 | 3.729 |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 1.288 | 0.752 | 0.8354 | 0.7699 | 3.6453 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 2347.781 | 289.25 | 339.01 | 315.09 | 196.36 | 1139.71 |  |
| 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 23.4778 | 2.502 | 3.031 | 3.878 | 3.97 | 13.381 |  |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 2.1785 | 0.638 | 0.735 | 1.734 | 5.2855 |  |
| 六价铬 | - | - | - | - | / | 0.0469 | 0.0498 | 0.055 | 0.05 | 0.2017 |  |
| 烷基汞 | - | - | - | - | / | 0.00012 | 0.000115 | 0.000139 | 0.000129 | 0.000503 |  |
| 粪大肠菌群 | - | - | - | - | / | 188.52 | 0 | 0 | 0 | 188.52 |  |
| 挥发酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 80.44 | 89.94 | 105.05 | 90.009 | 365.439 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0.000469 | 0.000328 | 0.00055 | 0.0005 | 0.001847 |  |
| 流量 | - | - | - | - | / | 11880144 | 12617660 | 14093190 | 12955100 | 51546094 |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 704.3344 | 148.532 | 143.3312 | 151.55 | 138.4 | 581.8132 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0.0117 | 0.00876 | 0.0139 | 0.01289 | 0.04725 |  |
| 总铬 | - | - | - | - | / | 0.0469 | 0.0542 | 0.0814 | 0.0503 | 0.2328 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 国家排污许可信息公开系统进行网上公示 |  | 是 |  |
| 时间节点 | 及时公开，及时更新 |  | 是 |  |
| 公开内容 | 1. 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中的相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。 |  | 是 |  |

### (二)小结

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

## 十、其他需要说明的情况