排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91220101066444229X001R

单位名称：长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂

报告时段：2022年

法定代表人（实际负责人）：王忠宽

技术负责人：贾国元

固定电话：80524596

移动电话：18143027353

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年01月11日

承诺书

长春市环境保护局：

长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂 | 否 |  |
| 注册地址 | 长江路经济开发区长江路57号五层158段 | 是 | 10月变更为长春市宽城区小城子街道与北四环交汇北行500米厂房 |
| 邮政编码 | 130000 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 宽城区北四环与小城子街交汇以东 | 是 | 长春市宽城区小城子街道与北四环交汇北行500米厂房 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 125.33242 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 43.98032 | 否 |  |
| 组织机构代码 |  | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 91220101066444229X | 否 |  |
| 技术负责人 | 贾国元 | 是 | 孟繁荣 |
| 联系电话 | 80524596 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 |  |
| 主要污染物类别 |  | 否 |  |
| 主要污染物种类 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 总氮（以N计）,总磷（以P计） | 否 |  |
| 设计生产能力 |  | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 |  |  |
| 总磷（以P计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| pH值 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 流量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 水温 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总氮（以N计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 污水处理系统 | 污水处理系统 | 1 | 万吨 | 20万吨处理能力污水厂 |

表2-2 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂 | 污水处理系统 | 运行时间 | 8760 | h |  |
| 污水处理量 | 63903650 | t |  |
| 污水回用量 | 0 | t |  |
| 污水排放量 | 56206663 | t |  |
| 耗电量 | 20174616 | KWh |  |
| 药剂使用量 | 1084.34 | kg |  |
| 污染物处理效率 | 100 | % |  |
| 运行费用 | 4933.9 | 万元 |  |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施,其他设施 | 运行时间 | 8760 | h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行费用 | 0 | 万元 | 包含在总运营费中 |
| 去除效率 | 100 | % |  |
| 固废产生量 | 24791.834 | t | 污泥产量 |
| 药剂用量 | 0 | t | 包含在污水处理设施用药中 |
| 2 | 恶臭气体处理 | TA002 | 其他设施,其他设施 | 运行时间 | 8760 | h |  |
| 运行费用 | 0 | 万元 | 包含在总运行费中 |
| 去除效率 | 100 | % |  |
| 固废产生量 | 0 | t | 污泥产量24791.834吨 |
| 药剂用量 | 0 | t | 包含在污水处理设施用药内 |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

1.因系统中“异常运转信息”填报栏内无法选择“废水防治设施”，只能选择废气防止设施项目，故“异常运转信息”具体内容在第十项目“其他需要说明的情况”中体现。 2.2022年污染防治设施运行正常，具体水质监测设施异常情况因系统原因见“其他需要说明的情况”

### （四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 氨（氨气） | 手工 | / | 2 | 1.54 | 2.1 | 1.83 | 0 | 0 |  |
| 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 2 | 234 | 550 | 392 | 0 | 0 | 无量纲 |
| 硫化氢 | 手工 | / | 2 | 0.023 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 |  |
| DA002 | 硫化氢 | 手工 | / | 2 | 0.019 | 0.039 | 0.029 | 0 | 0 |  |
| 氨（氨气） | 手工 | / | 2 | 1.62 | 2.063 | 1.84 | 0 | 0 |  |
| 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 2 | 234 | 309 | 271 | 0 | 0 | 无量纲 |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 氨（氨气） |  | 2.0 | 0.018 | 0.0189 | 0.01845 | 0 | 0 |  |
| 臭气浓度 |  | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 硫化氢 |  | 2.0 | 2.7E-5 | 3.4E-5 | 3.0E-5 | 0 | 0 |  |
| DA002 | 硫化氢 |  | 2.0 | 4.4E-5 | 3.3E-5 | 3.5E-5 | 0 | 0 |  |
| 氨（氨气） |  | 2.0 | 0.026 | 0.0255 | 0.0257 | 0 | 0 |  |
| 臭气浓度 |  | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 硫化氢 | 0.06 | 厂界 | 622 | 0.005 |  |
| 0.06 | 厂界 | 1124 | 0.0 |  |
| 氨（氨气） | 1.5 | 厂界 | 622 | 0.083 |  |
| 1.5 | 厂界 | 1124 | 0.088 |  |
| 臭气浓度 | 20 | 厂界 | 622 | 0.0 |  |
| 20 | 厂界 | 1124 | 0.0 |  |
| 2 | 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 1 | 污泥间旁 | 622 | 3.3E-6 |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 5 | 12.0 | 0.256 | 0.639 | 0.47 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 手工 | 1000 | 0.33 | 0.0 | 102.0 | 38.0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | 自动 | 50 | 12.0 | 16.0 | 31.0 | 18.2 | 0 | 0 |  |
| 总铬 | 手工 | 0.1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| 动植物油 | 手工 | 1 | 0.33 | 0.0 | 0.13 | 0.042 | 0 | 0 |  |
| 总铅 | 手工 | 0.1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| 总砷 | 手工 | 0.1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| 悬浮物 | 手工 | 10 | 0.33 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 0 | 0 |  |
| 六价铬 | 手工 | 0.05 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| 烷基汞 | 手工 | / | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| 总镉 | 手工 | 0.01 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| 总汞 | 手工 | 0.001 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 未检出 |
| pH值 | 自动 | 6-9 | 12.0 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | 自动 | 0.5 | 12.0 | 0.12 | 0.3 | 0.21 | 0 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | 手工 | 10 | 0.33 | 3.8 | 9.2 | 6.6 | 0 | 0 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 手工 | 0.5 | 0.33 | 0.0 | 0.128 | 0.062 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | 手工 | 1 | 0.33 | 0.0 | 0.26 | 0.08 | 0 | 0 |  |
| 水温 | 自动 | / | 12.0 | 8.8 | 23.0 | 14.0 | 0 | 0 |  |
| 流量 | 自动 | / | 12.0 | 4623.0 | 1169.0 | 5945.0 | 0 | 0 |  |
| 总氮（以N计） | 自动 | 15 | 12.0 | 6.9 | 13.96 | 9.8 | 0 | 0 |  |
| 色度 | 手工 | 30 | 0.33 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

2022年无超标排放问题，污染物排放浓度均在指标范围内

## 五、台账管理信息

### (一)台账管理情况表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测期间监测数据记录、自动监测运维记录信息 | 是 |  |
| 2 | 1.正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料、燃料； 2.非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 3 | 1.生产设施基本信息：设施名称、编码、主要技术参数及设计值 2.污染防治设施基本信息：设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值、防渗漏设施的落实情况及问题整改情况等。 | 是 |  |
| 4 | 进水信息、污水处理设施日常运行信息、废气治理设施日常运行信息、污泥处理设施日常运行信息、污染治理设施维修维护记录； | 是 |  |

### (二)小结

台账完善

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 其他合计 | 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| 硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| 甲烷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| 全厂合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |
| VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法计算 |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW001 | 总排水口 | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 300 | 5.9427 | 6.6889 | 6.8479 | 5.9286 | 25.4081 |  |
| 粪大肠菌群 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 3000 | 253.4949 | 277.1555 | 253.7056 | 356.4999 | 1140.8559 |  |
| 总铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 82.7755 | 99.7416 | 113.6951 | 94.5895 | 390.8017 |  |
| 六价铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 烷基汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 30 | 2.2912 | 3.0893 | 2.8404 | 3.5511 | 11.772 |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 73.3717 | 84.2678 | 100.6587 | 81.3418 | 339.64 |  |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 无法计算重量 |
| 流量 | - | - | - | - | / | 11868496 | 14424768 | 16708896 | 13204583 | 56206743 |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 900 | 121.9074 | 142.67 | 143.1222 | 136.6728 | 544.3724 |  |
| 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 色度无法计算重量 |
| 全厂直接排放合计 | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 300 | 5.9427 | 6.6889 | 6.8479 | 5.9286 | 25.4081 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 无法计算重量 |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 73.3717 | 84.2678 | 100.6587 | 81.3418 | 339.64 |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 3000 | 253.4949 | 277.1555 | 253.7056 | 356.4999 | 1140.8559 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 30 | 2.2912 | 3.0893 | 2.8404 | 3.5511 | 11.772 |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 无法计算重量 |
| 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 无法计算重量 |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 六价铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 烷基汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 82.7755 | 99.7416 | 113.6951 | 94.5895 | 390.8017 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 流量 | - | - | - | - | / | 11868496 | 14424768 | 16708896 | 13204583 | 56206743 |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 900 | 121.9074 | 142.67 | 143.1222 | 136.6728 | 544.3724 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

2022年无超标排放发生，实际排放量信息因系统问题，无法保存，已将电子版上传至附件“其他”中，具体见附件

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 国家排污许可信息公开系统进行网上公示 | 已公示 | 是 |  |
| 时间节点 | 及时公开，及时更新 | 更新及时 | 是 |  |
| 公开内容 | 1. 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中的相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。 | 公开内容完整 | 是 |  |

### (二)小结

按排污许可证系统要求执行信息公开

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

2022年我厂全年达标排放，在各生产运行部门共同努力下保证了生产的连续性和稳定性，设备完好率100%，出水达到一级A标准。污染物排放总量低于排污许可证范围。我厂制定“污水厂运行管理规范”，其中包含生产运行管理，工艺管理以及设备管理等多项制度。全厂正式工35人，临时用工45人，设计能力20万吨每天，2022年年处理污水6390.365万吨。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

台账管理以及运行报表管理均按照许可证要求执行

## 十、其他需要说明的情况

2022年污染防治设施运行异常信息：2022年2月27日-3月1日，出水氨氮数据异常，原因为蠕动泵故障，解决措施为更换新的蠕动泵（详见附件1）；22022年12月16日-20日在线数据传输异常，原因为数采仪与环保局连接中断，技术处理后恢复（详见附件2）